## Slide 1: Langage machine et assembleur
Découverte

## Slide 2: Sommaire
1. Les langages de haut niveau, de bas niveau et le langage machine ?
2. Comment traduire du code source de haut niveau en code machine ?
  2.1 Le compiler ou l’interpréter ?
  2.2 Exemple : le « Hello World ! » pour l’embarqué.
3. L’assembleur : langage de bas niveau !
  3.1 Désassembler le code machine du programme « Hello World ! »
  3.2 Réécrire « Hello World ! » en assembleur.
Annexes
  A1 Architecture matérielle AVR
  A2 Microchip Studio
  A3 Jeu de Pong en assembleur sur Arduino

## Slide 3: Indice TIOBE en Août 2024
Changements par rapport à août 2023.
On trouve l’assembleur à la 17e place.
1. Langages de haut niveau, de bas niveau et …
J’écris le code source de mon programme avec un langage de haut ou de bas niveau !

## Slide 4: Le CPU "comprend"le langage machine !
… langage machine ?
J’exécute du code machine ou "langage machine" !

## Slide 5: Le passage du code source au code machine nécessite une traduction : Cas 1 Le code source est traduit en une seule opération à l’aide d’un COMPILATEUR. Exemple : le code source C++ est compilé. Cas 2 Le code source est traduit ligne par ligne à l’aide d’un INTERPRETEUR. Exemple : le code source JavaScript est interprété.
2. Comment traduire du code source de haut niveau en code machine ? – 2. 1 Le compiler ou l’interpréter ?

## Slide 6: Exemple : le « Hello World ! » pour l’embarqué
2. Comment traduire du code source de haut niveau en code machine ? – 2.2 "Hello World !" [Wokwi]
Code source écrit en C++ (Arduino)
« Hello World ! » embarqué <=> faire clignoter une led !
Microcontrôleur
ATMEGA328P

## Slide 7: Code machine de « Hello World ! »
2. Comment traduire du code source de haut niveau en code machine ? – 2.2 "Hello World !"
Le compilateur intégré à l’outil de développement (IDE) MICROCHIP STUDIO
produit un fichier Blink.hex à partir du code source contenu dans Blink.cpp.
Blink.hex contient le code machine et des informations utiles à la
programmation du microcontrôleur.
Code source en langage C++
COMPILATEUR
Code machine

## Slide 8: Transfert du code machine de « Hello World ! » dans la mémoire du microcontrôleur
MICROCHIP STUDIO transfère seulement le code machine dans le microcontrôleur.
Exemple : code machine (partiel) du programme Blink en mémoire
2. Comment traduire du code source de haut niveau en code machine ? – 2.2 "Hello World !"

## Slide 9: Le langage de bas niveau – L’assembleur
3. L’assembleur : langage de bas niveau ! 3.1 Désassembler le code machine de « Hello World ! »
« Le langage d'assemblage ou assembleur est le langage de plus bas niveau représentant le langage
machine sous une forme lisible par un humain. En assembleur, le code source est constitué de symboles dits
"mnémoniques", c'est-à-dire faciles à retenir.
Outil logiciel - Désassembleur
Code machine
DESASSEMBLEUR
Code source en assembleur
L’IDE Microchip Studio offre la possibilité d’obtenir le code source assembleur du programme
Blink à l’aide d’un outil logiciel appelé DESASSEMBLEUR.
35: void setup() {
36: // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
37: pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
00000070 61 e0 LDI R22,0x01 LoaD Immediate
00000071 8d e0 LDI R24,0x0D LoaD Immediate
00000072 0c 94 a7 01 JMP 0x000001A7 JuMP
…
Exemple : extrait de Blink désassemblé

## Slide 10: Les mnémoniques sont décrits dans une documentation mais leur compréhension nécessite de connaître l’architecture matérielle du CPU.
Exemple extrait de AVR Instruction Set Manual
CPU de l’ATMEGA328P
3. L’assembleur : langage de bas niveau !
Exemple : 12 e6 LDI R17,0x62 ; R17  6216
 6216
Code machine

## Slide 11: Les instructions "machine"
3. L’assembleur : langage de bas niveau !
Elles peuvent être rangées en quatre catégories :
les instructions arithmétiques et logiques
Exemple : ADC, SBC, AND, OR, etc.
les instructions de transfert de données
Exemple : LD, LDI, MOV, etc.
les instructions d’entrées-sorties
Exemple : IN, OUT, etc.
les instructions de rupture de séquence
Exemple : BREQ, JMP, etc.
Remarques : les exemples font référence à la famille des processeurs AVR ATMEL (8bits).
L’ATMEGA328P de la carte ARDUINO UNO possède un jeu de 131 instructions.

## Slide 12: « Hello World ! » réécrit en assembleur
3. L’assembleur : langage de bas niveau ! 3.2 Réécrire « Hello World ! » en assembleur
Code source en assembleur
ASSEMBLEUR
Code machine
Outil logiciel - Assembleur
Un programme appelé ASSEMBLEUR convertit le code source écrit en assembleur en code machine.»
L’IDE Microchip Studio dispose d’un assembleur.
Le code source assembleur est écrit par le programmeur.

## Slide 13: Annexe 1 – Architecture matérielle AVR

## Slide 14
MICROCHIP STUDIO
ANNEXE 2

## Slide 15: A3. Jeu de Pong en assembleur sur Arduino