## Slide 1: PPE 2007 – TS1
Robot Suiveur de Ligne

## Slide 2
Calendrier :

## Slide 3: Problématique :
Réalisation d'un robot mobile capable d'effectuer en toute autonomie un trajet déterminé, dans un temps minimal, avec un dépôt obligatoire d'une balle dans une cible.

## Slide 4: Spécificités du Robot :
Le robot doit pouvoir tenir dans un carton de 5 ramettes de photocopie :
Longueur maximale 300 mm
Largeur maximale 200 mm
Hauteur maximale 200 mm

## Slide 5: Spécificités du Robot :
Il dois répondre à certain nombre de critère comme :
- Être autonome
- Atteindre la cible avec un balle.
- Avoir un interrupteur On/Off et un arrêt d’urgence.
- Se déplacer et effectuer ses actions le plus vite possible.

## Slide 6: Spécificités de la Cible :
Dimensions :
Longueur 200mm
Largeur 200mm
Diamètre des trous 55mm
Hauteur 22mm
Elle sera placé à gauche du sens du parcourt et signalé par un aiment.

## Slide 7: Spécificités de la Piste :
Largeur de la bande : 30mm
Couleur noir sur fond blanc

## Slide 8: Description du travail réalisé :
La base du bras :
- Partie GM
La base du robot a été conçu en balsa afin :
- De diminuer le poids du robot.
- De limiter le risque de basculement.
- De Garder une rigidité suffisante.

## Slide 9: Description du travail réalisé :
La base du bras :
- Partie GM
Cette base a ensuite été fixé à l’aide de 4 vis + rondelles.

## Slide 10: Description du travail réalisé :
La base du bras :
- Partie GM
Par mesure de solidité, des rondelles ont été placé sur chaque vis.

## Slide 11: Description du travail réalisé :
L’armature du bras :
- Partie GM
Afin de respecter le cahier des charges, le bras a été divisé en 2 parties.

## Slide 12: Description du travail réalisé :
L’armature du bras :
- Partie GM
Le bras large de 35mm est déplié à l’aide de 2 servomoteurs.

## Slide 13: Description du travail réalisé :
Système de Largage :
- Partie GM
Le système de largage est constitué d’un cylindre accueillant la balle de ping-pong, d’une goupille et d’un guide pour guider celle-ci.
A l’ouverture du bras, la ficelle se tend, éjectant la goupille.
 Provoquant la chute de la balle dans la cible.

## Slide 14: Description du travail réalisé :
Assemblage :
- Partie GM
Le système de largage est fixé à l’aide d’un ruban adhésif à l’extrémité du bras :
Par souci de poids
Afin de garder une certaine maniabilités

## Slide 15: Le Robot une fois terminé :

## Slide 16: Programmation du Robot :
- Partie GE
Acquisition de la position du Robot :
Le robot détecte sa position par rapport à la ligne grâce a 3 capteurs infrarouges, composé d’un émetteur et d’un récepteur.

## Slide 17: Programmation du Robot :
- Partie GE
Traitement de l’information :
Le traitement est assuré par une carte Atmel SSI. Elle contient le programme en langage C :
- De diminuer le poids du robot.
- Mise en service plus simple.

## Slide 18: Programmation du Robot :
- Partie GE
Traitement de l’information :
En fonction de l’information délivrée par les capteurs infrarouges, le microcontrôleur fait varier la vitesse de rotation.
 Le robot change de direction.

## Slide 19: Programmation du Robot :
- Partie GE
Détection de la cible :
Afin de placer la balle au centre de la cible, un capteur magnétique est placé juste avant celle-ci.
- Dès la détection du capteur, le robot entame son processus de mise en mouvement du bras.

## Slide 20: Conclusion :
Notre robot se déplace rapidement tout en maintenant sa trajectoire.
Supporte le poids du bras sans basculer, une fois le bras déplié.

## Slide 21: Prochainement…
La mise au point des servomoteurs (élaboration d’une carte électronique et programmation).
Ajustage du dépôt de la balle ainsi que l’éjection de la goupille.