## Slide 1: PPE 2006 / 2007
Les ascenseurs
PETITJEAN Marcellin
MOREUX Antoine
TOUZET Baptiste

## Slide 2: Sommaire
1) Introduction
2) Présentation générale de la maquette
3) Les bases du TPE
    Mécaniques
    Électriques
    Logicielles
4) Les modifications
    Mécaniques
    Électriques
    Logicielles
5) Les problèmes rencontrés
6) Conclusion

## Slide 3: 1) Introduction
Notre PPE consiste en la reprise de notre TPE de l’année de première. De plus nous avons cette année plusieurs objectifs :
- le blocage mécanique des portes
- la variation de vitesse de la cabine
- transformation de la partie commande
Cependant nous gardons notre problématique de l’an passé qui consiste à améliorer les sécurités sur les installations pour éviter qu’un accident comme celui du jeune Bilal qui, âgé de 4 ans, meurt à cause d’une chute dans une cage d’ascenseur, ne se reproduise…
Retour

## Slide 4: 2) Présentation générale de la maquette
Animation solidworks

## Slide 5: La partie opérative
La partie opérative est représentée par la cage (ou gaine), elle exécute les ordres de la partie commande.
Elle regroupe la cabine, le moteur, les boutons de paliers, les leds de signalisation, les capteurs de position et de sécurité et enfin les électro-aimants.
C’est la partie que les usagers rencontrent au cour de l’utilisation de l’ascenseur (sauf bien entendu les éléments de sécurité).

## Slide 6
- La cabine, l’élément esthétique pour l’usager, et est sécurisée.
- Le moteur
- Les leds et les appels de cabine
- Les capteurs de positions

## Slide 7: La partie commande
La Partie commande n’est autre que le boitier où sont positionnés les composants permettant le fonctionnement de la maquette (Bouton d’arrêt d’urgence, les boutons d’appel situés normalement dans la cabine, l’afficheur, les voyants de défaut et de présence de tension, la Carte SSI , L’alimentation).
Cette seconde partie est reliée à la maquette par une nappe et un câble blindé . Elle intègre aussi le programme, grâce à la carte SSI.

## Slide 8
- Le bouton d’arrêt d’urgence, Les Voyants de défaut et de présence de tension
- Les boutons d’appel (normalement situé à l’intérieur de la cabine)
La Carte SSI
- L’afficheur

## Slide 9
Le Programme
Le programme est la plus importante de toute au niveau de l’automatisme de la maquette.
C’est donc cette troisième partie, le programme, qui va se charger de coordonner les entrées/sorties de la maquette.
Ce programme sera stocké dans le microcontrôleur de la Carte SSI après avoir été compilé grâce à un ordinateur. Il permet l’autonomie du système
Retour

## Slide 10
Cabine en position finale
ALIMENTER
CONVERTIR
DISTRIBUER
Chaîne d’énergie
Cabine en position initiale
TRANSFORMER
Chaîne d’information
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
Energie électrique
Energie
mécanique de rotation
Energie
mécanique de translation
Energie
électrique
Boutons-poussoirs
Capteurs
Carte SSI
PWM
Moteur à courant continu et réducteur
Tambour et câble
Liaison I2C
PWM
Transistors
Alimentation PC 12V et 5V
MC/DC/VP
AP1 / 2 / 3
AC1 / 2 / 3
PV1 / 2 / 3
Déplacer la cabine
Energie
électrique
Leds
Voyants
Chaîne d’information et d’énergie

## Slide 11
3) Les bases du TPE :
Partie mécanique :
A l’origine, la partie mécanique de notre maquette est constitué d’un moteur à courant continu associé à un réducteur à roues dentées lui-même associé à un tambour sur lequel vient s’enrouler le câble relié à la cabine afin de la faire monter ou descendre selon les ordres du microcontrôleur.

## Slide 12
Notre maquette comporte une gaine d’ascenseur avec deux guides sur lesquels vient glisser la cabine.

## Slide 13
Partie électrique :
La partie électrique contient les composants nécessaires au bon fonctionnement de la machine :
Les capteurs : ce sont des capteurs de positions (microswitch), ils permettent de connaître la position des portes palières (ouvertes ou fermées) ainsi que la position de la cabine (1er étage, 2ème étage et 3ème étage).
Les boutons poussoirs : les boutons servent aux usagers pour appeler la cabine et demander l’étage souhaité.

## Slide 14
La carte atmel : cette carte est le support du microcontrôleur, elle exécute le programme intégré dans l’AT90S8535. Elle est accompagnée d’une carte avec le pont en H.
L’alimentation : il s’agit d’une alimentation d’ordinateur qui nous permet d’obtenir les deux tensions nécessaires pour la maquette : le 5 volts (pour les entrées et les sorties) et le 12 volts (pour le moteur, la carte et le voyant de défaut).
La carte du pont en H : cette carte permet l’inversion du sens de rotation du moteur grâce à 2 relais. Elle possède également les anti-rebonds des boutons et les résistances pour les leds et le relais pour le voyant de défaut.

## Slide 15
La partie logicielle :
Cette dernière partie n’est autre que le programme que nous avons créé et qui a été compilé et envoyé dans le microcontrôleur grâce à un PC. Ce programme a été créé grâce à un logiciel nommé Multi-Prog qui nous à permis de pouvoir programmer en C par l’intermédiaire d’un algorigramme. Une fois compilé, ce programme est ensuite envoyé via un câble au microcontrôleur et permettra ainsi la commande de la maquette.
Phase d’initialisation
Programme principal
Retour

## Slide 16: 4) Les modifications :
Mécaniques :
- Les électro-aimants
- Système de guidage de la cabine

## Slide 17: Les électro-aimants
Il a fallut effectuer un choix parmi les nombreux modèles existants. Nos électro-aimants devaient être :
de type ‘‘tirants’’
disposer d’une tige dépassant de chaque côté de la bobine pour, d’un côté bloquer la porte et de l’autre permettre la vérification du verrouillage par le capteur
d’une course de 9 mm environ
le tout pour un encombrement minimum.
Après il a fallu les installer dans la gaine de l’ascenseur ce qui entraîna quelques modifications de l’existant.

## Slide 18
Ajout d’électro-aimants pour permettre de maintenir la porte verrouillée PHYSIQUEMENT afin d’empêcher toute ouverture pendant le déplacement de la cabine ou quand la cabine n’est pas à l’étage.
Lorsque les électro-aimants sont commandés, les tiges rentrent et libèrent ainsi les portes pour permettre leurs manœuvre.
Le but étant que les portes soient continuellement verrouillées même lors d’une coupure de courant
Plaque permettant la détection de la tige par le capteur
Une entaille a été faite dans le rail pour guider le noyau de l’électro-aimant

## Slide 19: Le système de guidage de la cabine
Il s’agit en fait de 2 lames en téflon placées entre le rail et la cabine afin de limiter le jeu, mais cela permet également de limiter les frottements.
De plus ces lames assurent un meilleur positionnement de la cabine par rapport aux étages au niveau de chaque capteur d’étage.

## Slide 20
Electriques - électronique :
- Les capteurs optiques
- La carte SSI
- La carte de puissance
- La commande PWM du moteur
- La gestion des entrées/sorties par l’I2C
- L’afficheur (IHM)

## Slide 21: Les capteurs optiques
Ce sont des capteurs détectant une rupture de faisceau. Chaque capteur est constitué d’une diode et d’un phototransistor
La diode émet un champ lumineux invisible, qui, lorsqu’il est coupé, ouvre le circuit. Ainsi ce capteur permet de détecter la présence ou l’absence de la tige de l’électro-aimant, donc le bon verrouillage de la porte…

## Slide 22: La carte SSI
La carte SSI nous apporte des options que la carte STK 200 n’offrait pas, comme le protocole I2C et la commande PWM du moteur.
Nous avons également du changer de microcontrôleur pour passer à un ATMega8535 par défaut de mémoire

## Slide 23: La carte de puissance
Cette carte contient les composants électroniques nécessaires au bon fonctionnement des leds, des voyants, des électro-aimants et des optocoupleurs. Elle correspond à l’interface programme / effecteurs
Transistors pour les électro-aimants, résistances pour les leds et optocoupleurs.
Elle est directement reliée à la carte interface I2C par des connecteurs.
Vers
sorties
Carte
I2C
Carte
I2C

## Slide 24: La commande PWM
La commande PWM (ou Pulse-width modulation, ou encore MLI en français, soit Modulation de Largeur d’Impulsion) permet de faire varier la vitesse de rotation d’un moteur à courant continu avec l’aide d’une interface en faisant varier sa ‘‘période’’ d’alimentation.

## Slide 25
Le signal obtenu aux bornes du moteur à l’aide d’un oscilloscope
T0
T1
Rapport cyclique

## Slide 26
Pour cela nous utilisons une carte électronique reliée à la carte SSI par un câble blindé par lequel toutes les informations sont transmises (sens, vitesse…)
De la carte SSI
Vers le moteur
Une fois installée le plus près du moteur à l’intérieur de la gaine

## Slide 27: La gestion par I2C
Cette carte joue le rôle d’interface entre la carte SSI et toutes nos entrées-sorties. Le but de l’I2C est de pouvoir relier plusieurs composants électroniques entre eux grâce à 3 fils uniquement : SDA, SCL et la Masse.
Chaque port correspond à un composant (PCF8574) possédant une adresse qui lui est propre.
La carte permet donc de minimiser les fils de transmission et d’augmenter le nombre d’entrées et de sorties.
PORT D PORT C PORT B PORT A

## Slide 28
I²C (pour Inter Integrated Circuit Bus) est le nom du bus, développé par Philips pour des applications de domotique et d’électronique domestique au début des années 1980, notamment pour permettre de relier facilement à un microprocesseur les différents circuits d’une télévision moderne. Ce bus permet à plusieurs composants de se transmettre des informations entre eux.
Un bus i2c contient trois fils :
- Un signal de donnée ( SDA ) - Un signal d'horloge ( SCL ) - Un signal de référence ( Masse )
Les données sont transmises en Série de manière synchrone, soit les unes à la suite des autres, synchronisées pas le signal d’horloge à la vitesse de 100 Kbits/s
Adresse du composant récepteur
Données transmises par l’émetteur
Exemple d’une trame sur un bus I2C

## Slide 29: L’afficheur LCD
L’afficheur (constituant l’interface homme-machine) de l’année précédente a été remplacée par un afficheur de 4 lignes de 20 caractères
Avec cet afficheur nous gérons l’affichage de caractères personnalisés que nous avons créés en fonction de notre maquette.
Les 4 lignes nous permettent d’afficher les états des différents capteurs et effecteurs.

## Slide 30
Les caractères personnalisés :
Les caractères personnalisés sont réalisés grâce à un ensemble de 8 matrices différentes maximum de 5 pixels sur 8.
Chaque ligne possède un code exprimé en hexadécimal, quand le pixel est coloré le code vaut un sinon il vaut zéro.
Une ligne peut être symbolisée par un mot de 5 bits.
Chaque matrice possède un numéro et une série de 8 codes en hexadécimal qui correspondent à chaque ligne de la matrice.
Si la matrice se répète on peut économiser et donc utiliser plus de 8 matrices pour un caractère comme l’exemple si contre (il y a 6 matrices pleines et 12 avec deux lignes pleines).
Matrice pleine
Matrice

## Slide 31
Logicielles:
Nouvelle conception
Programme Principal, Fonctions, Librairie
Compilation

## Slide 32
Nouvelle Conception
L’année dernière, notre programme était présenté par un algorigramme (Le programme est dans sa version schématisé avec des symboles normalisé) créé à l’aide du logiciel Multi-Prog.
Cette année, afin de répondre aux attentes, nous avons dû changer de logiciel et passer directement sur Code Vision AVR, qui nous permet de commander le PWM et l’I2C. Cependant, notre programme ne sera plus en algorigramme mais en algorithme (Le programme est dans sa version écrite ).

## Slide 33
Programme principal, Fonctions, Librairie
La trame du programme reste toujours la même (Faire monter descendre la cabine tout en sachant où elle se trouve). Cependant, il a fallu insérer de nouvelle commande à savoir l’I2C et le PWM (pour commander le moteur) .
Pour cela, il a fallut tout d’abord se familiarisé avec le logiciel et insérer la base du programme. On y a ensuite insérer l’I2C et le PWM ainsi que la commande des nouveaux éléments (Optocoupleurs, capteurs optiques, l’afficheur) .

## Slide 34
Une fois toute les données ajouter dans le programme, on s’est vite aperçu d’une chose : c’était illisible. Il a donc fallut trouver un système capable de diminuer la taille du programme principal tout en gardant ses effets.
C’est ainsi que les fonctions sont apparu. Grâce à elles, nous avons pu diminuer la taille de notre programme en incluant des parties de celui-ci dans une fonction.
Un problème restait cependant; il nous fallait placer ces fonctions autres part afin de réellement avoir un programme clair.
La librairie en fut la solution. Cette librairie permet de stocker des donné dans un programme à part et le programme principal aura juste à aller chercher les fonctions dont il a besoin pour assurer sont fonctionnement.

## Slide 35
Compilation
Probablement la seule partie qui ne change pas de l’année dernière. Une fois le programme terminer, il ne reste plus qu’a l’envoyer à l’intérieur du microcontrôleur par l’intermédiaire d’un câble qui relie le PC à la carte SSI. Les données sont ainsi envoyé et le programme est prêt à fonctionner.
Retour

## Slide 36
5) Problèmes Rencontrés
Bien que tout notre PPE fût mené a peu près à bout, le chemin emprunté ne fut pas sans encombre. Certains problèmes ont été rencontrés dans les diverses phases de test avant et après la mise sous tension :
- Coupures sur la carte de puissance
- Optocoupleurs défectueux.
- Erreur de programmation
- Souci de transmission au niveau de l’I2C
Problèmes pour la commande du moteur
- …
Retour

## Slide 37
6) Conclusion
La reprise de notre TPE cette année nous à permis d’améliorer notre ascenseur avec un cahier des charges respectant notre thèmes sur les sécurités.
Le travail a été divisé en trois afin de se répartit les tâches. Malgré tout cette année à demander beaucoup d’effort : reprise entière du programme, modification de la partie commande et de la partie opérative . Les horaires de PPE ne suffisaient pas et nous avons du prendre du temps à l’extérieur.
Tout ne s’est pas déroulé sans encombres. Nous avons été confrontés à quelques problèmes de plus ou moins grand envergure au niveau du programme et de la maquette.
Retour