## Slide 1
LE ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
ET LANCEUR DE BALLE

## Slide 2
SOMMAIRE
Intro aux robots suiveurs de ligne :
Les équipements de notre robot :
Le lancer de la balle de ping-pong :
La fonction acquérir :
Correction de la trajectoire :
Conclusion :

## Slide 3
LES ROBOTS SUIVEURS DE LIGNE
Dans l’industrie :
Dans les études :

## Slide 4
NOTRE ROBOT
Il doit :
être autonome
posséder un arrêt d’urgence
posséder un bouton on/off
Il ne doit pas dépasser les
dimensions de cette boîte :
300 mm
200 mm
200 mm

## Slide 5
LES MOTEURS A COURANT CONTINU
Avantages :
Facilité d’utilisation
Vitesse et couple importants
(à l’échelle du robot)
Bon marché

## Slide 6
0
Force
électromagnétique
Inertie
Commande par impulsions :
Force
électromagnétique
Inertie
Inertie
Inertie
Force
électromagnétique
Force
électromagnétique
Création d’une vitesse de
rotation constante:
LES MOTEURS A COURANT CONTINU

## Slide 7
V = r x ω
V = 0.024 m x 175 tr/min x 2π/60
Vitesse maximale théorique du robot :
D = 48 mm
LES MOTEURS A COURANT CONTINU
V = 0.44 m.s-1

## Slide 8
UTILISATION DES INFRAROUGES
Dans la protection :
détection de mouvement
barrière infrarouge
Transmission d’information :
Les signaux IR sont émis et convertis en signal radio
dans l'émetteur et le récepteur les transforme en signaux
IR et les transmet ensuite à l'appareil à commander.
Caméra à infrarouges :
Permet de voir dans le noir avec un éclairage
infrarouge.

## Slide 9
LES CAPTEURS A INFRAROUGES
Composition :
Une LED infrarouge
Un phototransistor
Le HOA0708-001
Les deux sont montés presque face à face,
de manière à ce que le faisceau de la LED
puisse arriver sur le phototransistor que s'il
est réfléchi par une surface adéquate placée à une distance convenable.
Notre robot possède 5 capteurs :
Point de réflexion optimum situé à 3.81mm

## Slide 10
LE LANCER DE LA BALLE
DE PING-PONG

## Slide 11
LA STRUCTURE CHOISIE
Notre tube :
Le piston
Le tube
ouvert
Le liège
Le ressort
Le cran de
verrouillage

## Slide 12
L'IMPORTANCE DU TUBE
Notre 1ER tube : le tube fermé

## Slide 13
L'IMPORTANCE DU TUBE
Notre 2EME tube : le tube fermé avec trous

## Slide 14
L'IMPORTANCE DU TUBE
Notre tube final : le tube ouvert

## Slide 15
L'IMPORTANCE DU RESSORT
Un ressort est un organe ou pièce mécanique qui utilise
les propriétés élastiques de certains matériaux pour
absorber de l'énergie mécanique, produire un mouvement,
ou exercer un effort ou un couple.
Définition d’un ressort :
Longueur : 47mm
Diamètre : 27mm
Diamètre fil : 2mm
Nb de spires : 3

## Slide 16
Conclusion sur le choix du ressort :
L'IMPORTANCE DU RESSORT
Petit ressort et tube ouvert
Grand ressort et tube fermé
Grand ressort et tube ouvert

## Slide 17
LE BUT DE CETTE PARTIE EST D’ETUDIER UN ROBOT COMPORTANT 3 CAPTEURS AFIN DE REPRODUIRE LE FONCTIONNEMENT AVEC UN ROBOT QUI EN POSSEDE 5.
G.E.

## Slide 18
LA FONCTION ACQUERIR
Principe de fonctionnement des capteurs :

## Slide 19
LA FONCTION ACQUERIR
Les positions du robot :
10 positions possibles pour plus de précision.

## Slide 20
Étude du microcontrôleur :
LA FONCTION ACQUERIR
Cde_Del_IR | Emetteur IR commandé | 
FF | Aucun | 
FE | Emetteur IR gauche+ | 
FD | Emetteur IR gauche | 
FB | Emetteur IR centre | 
F7 | Emetteur IR droite | 
EF | Emetteur IR droite+ | 
Cde_Del_IR | E_G+_IR | E_G_IR | E_C_IR | E_D_IR | E_D+_IR
FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
FD | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
FB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
F7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
EF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 21
LA FONCTION ACQUERIR
L’algorithme :

## Slide 22
LA FONCTION ACQUERIR
Analyse de l’algorigramme :

## Slide 23
CORRECTION
DE LA
TRAJECTOIRE

## Slide 24
POSITION DES CAPTEURS

## Slide 25
GRAPHE DES TRANSITIONS

## Slide 26
CONCLUSION
L’amélioration de ces programmes grâce à des
expérimentations
L’écriture en langage C des programmes
La mise en place du lanceur de balle
L’avenir du projet :