## Slide 1
Le robot suiveur de lignes lanceur de balles
Fait par :
Mori Olivier
Garavillon Rémi
Lorient Etienne
Doisneau Nicolas

## Slide 2
Problématique
Le problème consiste à concevoir un robot autonome capable de suivre une ligne noire et capable de lancer une balle de tennis de table dans un panier de basket.

## Slide 3
Sommaire du PPE
I) Introduction
II) La partie électrique
III) La partie mécanique
IV) Notre production

## Slide 4
1) Les robots suiveurs de lignes et leur utilisation
Les robots suiveurs de lignes sont assez peu utilisés dans l'industrie. Il n'en existe que quelques applications comme ces jouets.

## Slide 5
On trouve toutefois des applications dérivées du robot suiveur de lignes dans l'industrie :
Le robot filoguidé :
Fonctionnement :
- Un courant sinusoïdal de fréquence fixe parcourt le fil.
- Ce courant engendre un champ magnétique détecté par les deux capteurs.
- Les informations ainsi captées sont représentatives de la position du chariot.
Ce robot présente des avantages et des inconvénients.
Ce type de robot est utilisé dans divers hopitaux et par le groupe PSA.

## Slide 6
Les robots suiveur de lignes de l’hôpital de Bourges :

## Slide 7
2) Le challenge robotique
Le cahier des charges
- Dimension maximales : 300 mm de longueur, 200 mm de largeur et 200 mm de hauteur.
- Les robots doivent être autonomes.
- Ils doivent avoir un interrupteur marche/arrêt.
Le concours
Le parcours à suivre (ci-contre) :
Le robot devra passer sous les portiques de départ et d'arrivée d'une largeur de 250 mm et de 200 mm de hauteur.

## Slide 8
Arrivé au niveau de la zone de tir, signalée par un aimant de 8 mm de diamètre et de 15 mm de hauteur, le robot devra lancer une balle dans un panier de basket situé à 1m60 de lui.
Anneau :
-Rayon de 91 mm
-Hauteur de 441 mm

## Slide 9
II)La partie « électrique »
1) Détection de la ligne
Détection de la position grâce à 5 capteurs IR.
Capteur composé d’un émetteur et d’un récepteur IR
Les 5 émetteurs sont multiplexées :
Commandées séparément
Chaque émetteur nécessite un signal de commande
Signaux reçus transmis sur un seul signal connecté à AIN1

## Slide 10
Comparaison entre AIN1 et Vseuil
Vseuil compris entre 0 et 4V
AIN0 permet de différencier le noir du blanc. Ainsi on a Vnoir < AIN0 < Vblanc
Conversion de Vsignal analogique en signal logique ACO

## Slide 11
Si le potentiel sur l’entrée AIN0
est supérieur au potentiel sur
l’entrée AIN1 :
alors AC0 = « 1 » logique
sinon AC0 = « 0 » logique

## Slide 12
Cycle effectué par le microcontrôleur :

## Slide 13
2) Commande des moteurs
Roues commandées séparément :
Vitesse des moteurs réglables suivant les virages
=> Signal « MLI »

## Slide 14
avec H : signal périodique de fréquence Fclk
M : valeur numérique variable (0≤M≤2n-1)‏
N : valeur numérique constante
 A<B alors S=Smaxi
 A>B alors S=0
Le signal MLI sera généré avec notre microcontrôleur grâce au timer. Celui-ci intègre un compteur et des comparateurs.

## Slide 15
TCNT1 génère le signal numérique M
OCR1A et OCR1B correspondent à N
OCR1C permet de régler Mmax entre 0 et 2n-1 (n=8)‏
OC1A et OC1B correspondent à S

## Slide 16
Les valeurs obtenues de OC1A et OC1B sont les suivantes :
a (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
OCR1x | 26 | 51 | 77 | 102 | 128 | 153 | 179 | 204 | 230

## Slide 17
III) La partie mécanique
1) Le châssis
La partie rouge est le support 1
Matériaux
Carte principale, capteur
Bille

## Slide 18
La partie rouge est le support 2
Moteurs
Accus

## Slide 19
La partie rouge est le support 3
- Partie lancer

## Slide 20
2) La partie lancer
a. Les solutions ayant retenu notre attention
Propulsion de la balle par un solénoïde :

## Slide 21
Solution utilisant un excentrique :
Avantage majeur : lancer de plusieurs balles
Inconvénient : mise en œuvre complexe

## Slide 22
Solution utilisant un électroaimant :
Solution destructrice :
Envoyer la balle grâce à un ressort

## Slide 23
b) La solution retenue et sa mise en œuvre

## Slide 24
Comment garder le ressort comprimé?

## Slide 25
Comment relâcher le ressort?

## Slide 26
Le canon occupe une grande partie de la largeur

## Slide 27
Comment gagner en largeur?
Réponse : en changeant la direction de la ficelle de 90°

## Slide 28
L’effort est très important sur la tige filetée qui soutient la poulie.
Comment contrer cet effort?

## Slide 29
IV) Notre production
Vo
x-d g
Vo =
cos(a) 2(x-d).tg(a)+2h-2z
Vo = 4,2 m.s- 1