## Slide 1
Presentation PPE
Mesure de vitesse grâce a l’effet Doppler-Fizeau
Notes: <number>

## Slide 2: Problématique
Mettre en évidence l’effet doppler en mesurant un signal ultrasonore émis par un module déplacé a vitesse constante

## Slide 3
Sommaire
Présentation
  Qu’est-ce que l’effet doppler
  Pourquoi utiliser l’effet Doppler?
Travail réalisé
  Comment mesure-t-on une vitesse avec l’effet doppler
  L’axe moteur
  Mesure de la vitesse avec un capteur infrarouge
Conclusion
Notes: <number>

## Slide 4
Présentation
Qu’est-ce que l’effet doppler
Pourquoi utiliser l’effet Doppler
Notes: <number>

## Slide 5
Qu’est-ce que l’effet doppler
L’effet doppler est un
phénomène physique qui produit une modification de la fréquence de l’onde.
Notes: <number>
<number>
Ce décalage se produit lorsqu’il y a
un mouvement entre le récepteur et
l’émetteur
La découverte de ce
phénomène est attribué à Christian
Doppler pour les ondes sonores, et à
Hippolyte Fizeau pour les ondes
magnétiques, au XIX ème siècle.

## Slide 6
L’image à gauche
nous montre les
variations de la
fréquence de l’onde
sonore émise en
fonction du
mouvement du
récepteur.
Notes: <number>
<number>

## Slide 7
Pourquoi utiliser l’effet Doppler?
C’est un système de mesure non intrusif
Assez simple de mise en œuvre
Peu de moyens financiers ou techniques sont demandés
Écologique
Rapidité d’exécution
Notes: <number>

## Slide 8
Travail réalisé
Comment mesure-t-on une vitesse avec l’effet doppler
L’axe moteur
Mesure de la vitesse avec un capteur infrarouge
Notes: <number>

## Slide 9
Comment mesure-t-on une vitesse avec l’effet doppler
Pour pouvoir exploiter les résultats, nous avons utilisé un système où seul l'émetteur est en mouvement. La formule utilisé est donc: frec=fem*c/(c-Vem)
Avec frec : la fréquence reçue par le récepteur.
fem: la fréquence émise par l'émetteur.
c: la célérité des ultrasons dans l'air (on prendra c=340m/s).
et Vem: la vitesse de l'émetteur.
On a donc Vem=fem*c/frec -c=c*(fem-frec)/frec.
Il suffit de mettre cette formule dans un programme, pour afficher sur un afficheur lcd la vitesse du mobile transportant l'émetteur ultrasonore.
Notes: <number>

## Slide 10
L'algorithme de ce programme est le suivant:
Algorithme_calcul_de_vitesse:
constantes:
c=340
fem=40000
variables:
BPstart:mot binaire(*donnée*)
BPstop:mot binaire(*donnée*)
frec:nombre décimal(*donnée*)
Vem: nombre entier(*résultat*)
Début:
Si (BPstart=1) alors toujours faire
Vem<-0; frec<-0;
Tant que( BPstop=0) faire
lire frec
si (frec=/fem) alors
Vem<-c*(fem-frec)/frec
Afficher Vem
Sinon Afficher "émetteur immobile"
fin si
fin faire
sinon rien
fin si
Fin
Notes: <number>

## Slide 11
Le programme en C qui correspond à cet algorigramme est le suivant:
char double:frec,;
char float:Vem;
constant:c=340,fem=40000;
main(){
if (BPstart=1){
Vem=0;
While(BPstop=0) Do{
read(frec);
if(frec!=fem) Vem=c*(fem-frec)/frec;
lcd_puts("la vitesse est:"Vem);
else lcd_puts("l'émetteur est immobile"); }
}
}
Notes: <number>

## Slide 12
L’axe moteur
Un axe motorisé peut-être apparenté a un système vis-écrou en effet la vis représente l’axe et le chariot représente l’écrou. Il peut se comporter suivant 4 formes.
L’axe a une vitesse
proportionnelle a la fréquence
émise par le GBF
Notes: <number>
<number>

## Slide 13
Relation entre vitesse et fréquence
La vitesse du mobile qui supporte l’émetteur à US dépend donc de la fréquence émise par le GBF.
Notes: <number>
<number>

## Slide 14
Relation
Ainsi, on peut en conclure la relation entre la fréquence du signal de commande du moteur pas à pas et l’axe motorisé :
Soit w : La pulsation de la force électromotrice (=la vitesse de rotation du moteur en rad/s)
F : Fréquence en Hz V : vitesse de translation en m/s
f(Hz)= 1/T(s)
w=2∏/T= 2∏f (Hz)
or V=w*∏/30*pas
Donc V=2∏f*∏/30*0.4*10-2
D’ou V=7.9*10-2*f
Notes: <number>

## Slide 15
Notes: <number>

## Slide 16
Mesure de la vitesse avec un capteur infrarouge
Principe de fonctionnement
Lorsque le mobile est détecter la tension mesurer sur l’oscilloscope varie. En mesurant le temps pendant lequel on observe cette variation on peut connaître la vitesse du mobile.
Notes: <number>
<number>
Tout d’abord on a dû chercher les caractéristiques du composant pour pouvoir trouver la valeur des résistances (R1 et R2) nécessaire au bon fonctionnement du montage. Ensuite on a dû trouver comment intégrer le capteur de façon a ce qu’il tienne a côté du raille du mobile sans changer d’orientation. Pour cela on a fabriqué un support avec des composant d’un jeu de construction puis on a soudé au capteur les résistances nécessaires puis on a fixé le capteur sur le support.
Donnée et formule
Longueur du mobile 8,98cm amplitude de5V à 0,4V
V=D/T
D : est la longueur du mobile
T : est le temps de détection

## Slide 17
R1=170 Ω
R2=620 Ω
Notes: <number>

## Slide 18
Conclusion
Nous ne sommes pas arrivés à la fin du projet par manque de temps et donc nous n’avons pas eu de résultats sur notre système de calcul de vitesse d’un mobile grâce à l’effet doppler appliqué aux ultrasons.
Étant donné que nous n’avons pas aboutit à la production finale envisagé, nous ne pouvons pas nous exprimer sur les différences entre notre production et le produit attendu.
Notes: <number>

## Slide 19
Développements futurs :
Approfondissement du système avec la création d’un radar à effet doppler portable.
Travail sur de plus grandes vitesses et sur un plus grand mobile.