## Slide 1: Le robot solaire d’exploration
Duret Alexis
Jacquet Clément
Leheup Guillaume
Robert Arthur

## Slide 2: SOMMAIRE
IV. Conclusion et remerciements
I. Présentation générale de notre démarche
II. Partie Génie Mécanique
III. Partie Génie Electrique

## Slide 3: I. Présentation de notre démarche
Notre projet consiste en:
-Créer un système autonome en déplacement et en énergie sans intervention de l’homme
-Orienter le panneau solaire à la normale du soleil
-Déplacer le robot suivant un circuit prédéfini
-Placer le robot vers le sud

## Slide 4
Utilisateur
Panneau
Robot Solaire
Rendre le système autonome en énergie
Bête à cornes

## Slide 5
Panneau en position initiale
Panneau en position finale
Electricité
Soleil
Diagrammes fonctionnels
Orienter le panneau à 30 degrés d’inclinaison
Robot solaire

## Slide 6
Diagrammes fonctionnels
Environnement inexploré
Environnement exploré
Electricité
Soleil
Explorer un parcours défini
Robot solaire

## Slide 7
Diagramme pieuvre
Robot solaire
Panneau
Soleil
Energie électrique
Environnement extérieur
Sud
FP1
FC3
FC1
FC2
Fonction principale
FP1 : Orienter le panneau à 30 degrés
Fonction contrainte
FC1 : Alimenter le système en énergie
FC2 : Orienter le robot au sud
FC3 : Explorer l’environnement extérieur

## Slide 8
Schéma cinématique du système de levage du panneau

## Slide 9
Réalisation sous Solidworks
Châssis du robot

## Slide 10
Réalisation sous Solidworks
Système de levage du panneau

## Slide 11
Réalisation sous Solidworks
Mise en place des roues et des capteurs

## Slide 12
Réalisation sous Solidworks
Assemblage du tiroir rotatif des cartes de commande

## Slide 13
Réalisation sous Solidworks
Résultat final

## Slide 14
Animation sous Solidworks

## Slide 15
Animation sous Solidworks

## Slide 16
Objectifs de la partie GE :
Résoudre le problème de l’an dernier concernant les encodeurs
Orienter le robot au Sud pour pouvoir recharger les batteries
Mise en œuvre du bus I²C
Travail préparatoire :
Carte MD23
+ Boussole
Carte SISI
II. Partie GE :
Déplacer le robot de façon autonome sur un parcours connu

## Slide 17
Chaîne d'information
A. Synoptique de la chaîne d’information
ACQUERIR
Interface d'entrée
TRAITER
Carte SISI + Carte MD23
COMMUNIQUER
Interface de sortie
P.O
Ordres de commande : -Moteurs des roues - Moteur levée de panneau
Informations Homme/Machine + Grandeurs physiques Orientation donnée par la boussole
Informa-tions à acquérir :
Codeurs des moteurs + Position du panneau

## Slide 18
Chaîne d'énergie
Chaîne d'énergie
B. Synoptique des chaînes d’énergie
Energie d'entrée : énergie solaire
Energie d'entrée : énergie solaire
ALIMENTER
Panneau solaire + Régulateur + Batterie
ALIMENTER
Panneau solaire + Régulateur + Batterie
DISTRIBUER
Composants internes à la carte MD23
DISTRIBUER
Relais
CONVERTIR
Moteur à courant continu
CONVERTIR
Moteur à courant continu
TRANSMETTRE
Réducteurs + Roues
TRANSMETTRE
Système vis/écrou + biellettes
Energie électrique
Energie électrique
Energie électrique
Energie électrique
Energie mécanique
Energie mécanique
Energie mécanique
Energie mécanique
P.C
AGIR
Robot
AGIR
Panneau
Robot en position initiale
Robot en position finale
Panneau en position basse
Panneau en position haute

## Slide 19
C. Déplacements élémentaires avec la carte MD23 :
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Registres de vitesses
Registres des encodeurs
Contrôle de la vitesse
Calcul de la valeur à placer dans les registres Speed
Envoi des valeurs
Encodeur
Contrôle de la distance
Récupération des valeurs dans les registres des encodeurs
Conversion des valeurs en distances

## Slide 20
Robot
Roue intérieure
Roue extérieure
R
R - L/2
R + L/2
D. Marche à suivre pour effectuer les virages :
Calcul de la vitesse de la roue intérieure
Vi = (V X (2R - L)) / (2R)
Calcul de la vitesse
de la roue extérieure
Ve = Vi X (2R + L) / (2R - L)

## Slide 21
4m
4m
E. Balayage autonome d’un parcours connu:
3 fonctions nécessaires
Ligne droite
Virage 180 droite
Virage 180 gauche
+ Orientation au Sud

## Slide 22
Début
Lire codeur
Si codeur <distance
Arrêt des moteurs
Commande des moteurs
Fin
Structure de programmation :

## Slide 24
OUEST
Orientation du panneau solaire
SUD
EST

## Slide 25
Précaution d’emploie :
éloigner des éléments produisant un champ magnétique
placer à l’horizontal
Trame de communication via bus i²c :
un octet adresse de la boussole
un octet de commande
entre 0 et 2 octets d’information
Boussole Honeywell HMC6352
Orientation du panneau solaire

## Slide 26
NORD
0
SUD
1800
EST
900
OUEST
2700
1350
112
Orientation du panneau solaire

## Slide 27
AngleEnDegreFoisDix < 1750
AngleEnDegreFoisDix > 1850
1750 >AngleEnDegreFoisDix > 1850
Début
Rotation sens horaire
Rotation sens anti-horaire
1750 >AngleEnDegreFoisDix > 1850
1750 >AngleEnDegreFoisDix > 1850
Fin
NORD
SUD
EST
OUEST
Orientation du panneau solaire

## Slide 28
AngleEnDegreFoisDix < 1750
AngleEnDegreFoisDix > 1850
1750 >AngleEnDegreFoisDix > 1850
Début
Rotation sens horaire
Rotation sens anti-horaire
1750 >AngleEnDegreFoisDix > 1850
1750 >AngleEnDegreFoisDix > 1850
Fin
NORD
SUD
EST
OUEST
Orientation du panneau solaire

## Slide 29
Conclusion
Partie GM :
- Solution technique trop compliquée à être mise en œuvre
Partie GE :
moteurs mal synchronisés à vitesse faible et au démarrage
résultat satisfaisant sur un parcours connu
orientation du robot non testée